福建片仔癀化妆品有限公司

工业洗涤脱水机、烘干机采购

报 价 邀 请 书

编号：FJPZH-GCSB-2020-01

福建片仔癀化妆品有限公司

2020年 5 月 6 日

目 录

第一部分  报价邀请

第二部分  报价人须知

1.报价人须知前附表

2.报价文件的编制

3.报价文件的递交

4.报价的评定和销售单位的选定

5.合同的签订

6.解释权

第三部分  技术规范及要求

1.技术规范

2.要求

第一部分  报价邀请

我公司因生产需要，拟采购工业洗涤脱水机、烘干机一套（详见技术要求），现邀请合格的报价人进行密封报价，有意向参与报价竞争并符合本邀请要求的报价人，请认真阅读本邀请书，并向我公司提供报价及相关资料，不管最终是否被选中，报价过程所产生的费用均由报价人自行承担，我公司将根据报价人的报价综合条件选定中标人。

1.本邀请书文件编号：FJPZH-GCSB-2020-01；

2.本邀请书文件的内容：包括目录所列三个部分；

3.报价范围：工业洗涤脱水、烘干机1套；

4.邀请书文件发出时间、地点：邀请书文件将于2020年5 月6 日由福建片仔癀化妆品有限公司发出；

5.接受报价文件时间：2020年5 月 13日18时前，逾期送达的报价文件不予接受；

6.报价文件报送地址：福建片仔癀化妆品有限公司企管部；

联系人：  黄女士   电话0596-2303100；

7.凡对邀请书文件有疑问的请及时用电话及传真与我单位联系：

福建片仔癀化妆品有限公司工程设备部

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号（邮编：363000）

联系人：周明辉/吴俊煌

电  话：0596—2633320/2302013

传  真：0596－2630270

第二部分  报价人须知

1.报价人须知附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
| 1.1. | 项目名称：工业洗涤脱水机、烘干机采购； 购买单位：福建片仔癀化妆品有限公司； 邀请书文件编号：FJPZH-GCSB-2020-01； |
| 1.2. | 报价方式：密封报价； |
| 1.3. | 报价人资质等级要求（和报价文件一起密封送达）：设备制造资质、设备安装改造资质、工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证及在闽维修机构清单等（复印件应加盖公章）； |
| 1.4. | 报价文件：正本一套； |
| 1.5. | 报价清单：应含设备本体、运输、安装、调试、增值税及其它全部费用；如出现漏报、错报导致报价不准确，后果由投标人自负，最高限价13万元，超过最高限价的投标文件，我司有权取消其投标资格； |
| 1.6. | 报价文件递交至：福建片仔癀化妆品有限公司企管部； 联系人： 黄女士 电话0596-2303100； 地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号； 邮编：363000； |
| 1.7. | 报价文件评定时间：报价截止期后20个工作日； 地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室； |
| 1.8. | 报价评定办法：评审小组综合评审后形成评审意见，报请公司领导批准； |
| 1.9. | 报价截止期：2020年5 月13 日18时前； |
| 1.10. | 报价有效：报价截止期后30日历天； |

2.报价文件的编制

报价文件的编制要求：

2.1.报价人应仔细阅读报价邀请书的所有内容，按报价邀请书的要求提供报价文件并保证所提供全部资料的真实性，以使报价对报价邀请书文件做出实质性响应，否则其报价将被拒绝；

2.2.报价文件应打印，并盖报价单位的公章和法人章，报价文件的修改处须由经授权签署人或加盖经报价文件签署人书面确认的校对章；

2.3.报价文件的组成：

报价人递交的报价文件应包括以下内容：报价书（附报价一览表、设备技术性能、资质证明文件、安装施工方案、近期业绩或案例、产品质量承诺书、售后服务承诺书、 有关设计图纸等）以及根据报价邀标书要求报价人提交的资料；

3.报价文件的递交

3.1.报价文件的密封与标志：

3.1.1.报价人应将报价文件及其它资料全部密封在一个外层包封中；

3.1.2.包封上应注明：

3.1.2.1.福建片仔癀化妆品有限公司的名称和地址；

3.1.2.2.报价人的名称和地址；

3.1.2.3.项目名称和报价文件编号；

3.1.3.包封口应加盖报价单位公章；

3.2.报价书递交截止期

3.2.1.报价文件应在本须知附表序号1.9中规定的日期和时间前按规定的地址送达；

3.2.2.报价截止期后不予收取报价文件；

3.2.3.报价文件的修改及退回:报价人可在报价截止期前，以书面形式修改和撤回其报价文件；

3.2.4.在报价截止期后不得修改报价文件；

4.报价的评定、中标人的选定和评审原则

4.1.报价文件的评定

本报价邀请书由福建片仔癀化妆品有限公司相关人员组成的设备评标小组根据项目特点进行评标，采用评分方式；评标结束后，不管中标与否，评标小组将以电话或书面形式通知报价人。

4.2.报价文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份报价文件是否符合本须知的各项要求及是否响应了报价邀请书文件的要求，不符合要求的报价文件将被拒绝；

凡由下列情况之一者，报价文件将被视为无效：

4.2.1.未按报价邀请书文件要求进行密封的；

4.2.2.未盖法定代表人印章或法人单位公章的；

4.2.3.报价文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖报价文件签署人印章的；

4.2.4.经评审小组认定实质上不响应报价邀请书文件要求的；

4.2.5.隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4.3.评审原则：公正公平。评审将对报价人的报价合理性、品牌地位、技术性能、安装工期、售后服务等进行综合评定，同时综合考虑报价人的业绩、承包能力、社会信誉和优惠条件等因素，并不保证最低价选中。

5.合同签订

5.1.有下列情况之一，另选报价人或另行报价邀请：

5.1.1.未按选中通知书规定的日期到指定地点签订合同；

5.1.2.要求更改双方确认的报价邀请书文件中的有关条款；

5.2.选中通知

评定后福建片仔癀化妆品有限公司评审小组将以书面或电话的方式通知选中人，确认其报价文件被接受；

5.3.合同的签署

5.3.1.被选中人于选中通知规定的时间、地点，根据《中华人民共和国合同法》与福建片仔癀化妆品有限公司签订设备购销合同；

5.3.2.报价邀请书文件、选中人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据；

6.解释权：本报价邀请书文件的解释权属报价邀请方；

第三部分  技术规范、要求及其它

1.技术规范、制造标准等:按照国家现行有关工业洗涤脱水机、烘干机的设计、制造、安装、使用、检验等标准规范；

2.要求：

2.1.本项目采购：工业洗涤脱水机、烘干机1套；

2.2. 工业洗涤脱水机，烘干机技术要求：

2.2.1洗涤脱水机

| •额定容量 | 30KG | 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| •运转方式 | 变频控制 | 每车耗水量 | L/H | ≤715 |
| 输入电压/频率 | 380V/50HZ | 每车耗电量 | Kw/h | ≤0.82 |
| 内胆面板材质 | 不锈钢 | 蒸汽压力 | Mpa | 0.5-0.6 |
| •变频器 | 进口品牌 | 自来水压力 | Mpa | 0.25~0.4 |
| •加热方式 | 蒸汽加热型 | 洗衣内胆 | mm | 直径902 |
| •控制方式 | 微电脑编程自动控制 | 滚筒转速洗衣/高脱 | rpm | ≥36/375 |
| •安全门锁 | 联动安全装置 | 供电电压 | v/hz | 380/50 |
| 轴承 | 进口品牌 | 电机功率 | Kw | 4 |
| 外形（长×宽×高） | ≤1483×1598×1960 mm |
| 其它技术要求 | •全悬浮式全自动洗涤脱水机，用于织物的水洗和脱干。 |
|  | •采用下悬浮结构，超低振动，无须地基。 |
|  | •设备为前端装载式。 |
|  | •单电机变频调速，皮带传动。 |
|  | •脱水力为300G。 |
|  | •汉显全电脑控制预设35套程序。 |
|  | •脱水安全控制功能，超振自动停止并报警。 |
|  | •高低水位自动控制系统，水位无级可调，4种水位设定可选。 |
|  | •水温自动控制，0~99℃任选。 |
|  | •双向转动的电机洗衣驱动，电机过载保护装置及自动平衡检测，点动正反转取衣功能。 |
|  | •安全门锁控制及联动装置。 |
|  | •机器内胆及外部面板采用优质不锈钢板。 |
|  | •面板紧急停止按钮，提高安全系数。 |
|  | •体外注油装置，便于加注润滑油、维护保养便捷。 |
|  | •配有5隔全自动洗涤剂（固体及液体）分隔容器。 |
|  | •全不锈钢深入式装衣门，有效防止夹扯布草，门封需耐酸，耐碱，耐高温，密封性好。 |
|  | •无极变速，可在变频器上设置调节，能适各种织物洗涤。 |

2.2.2烘干机

| •额定容量 | 30KG | 项目名称 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 滚筒容积（L） | 645 | 噪音 | db | ≤80 |
| 安装功率（KW） | 1.85 | 供电电压 | v/hz | 380/50 |
| 蒸汽压力（map） | 0.4-0.6 | 内胆 | D×L mm | 940×930 |
| 内胆转速（r/min） | 35 | •烘干时间 | Min | 45-50 |
| 内胆材料 | 不锈钢 | 主电机功率 | Kw | 0.75 |
| •安全门锁 | 联动装置 | 风机功率 | Kw | 1.1 |
| 控制方式 | 微电脑控制 | 排风口尺寸 | mm | 直径300 |
| •加热方式 | 蒸汽加热 | •外形（长×宽×高） | mm | ≤1150×1505×2020 |
| 其它技术要求 | •全电脑控制可精确设置运行时间烘干温度及转/停时间工作结束有蜂鸣提示等。 |
|  | •零配件均采用国内知名品牌。 |
|  | •滚筒采用优质不锈钢材料制造。 |
|  | •大衣门口径，方便装取衣物。 |
|  | •采用大规格热交换器，加热面积大，干衣时间短，节能。 |
|  | •钢板内衬保温隔热材料。 |
|  | •采用两级三角带减速传动，内胆正反间隙运转。 |
|  | •采用不锈钢管和铝片为加热器散热材料。 |
|  | •毛绒收集器采用抽屉式结构，抽出即可清洁，避免造成绒毛堵塞风道。 |
|  | •采用直径风叶，不容易堵塞毛绒。 |
|  | •采用联销装置确保装衣门打开状态下机器无法启动。 |

3.付款方式

3.1.在正式签订合同生效后，甲方在柒个工作日内向乙方支付合同总金额的30%作为预付款，乙方收到预付款后应立即安排生产。

3.2.设备安装调试、验收合格完毕，乙方在柒个工作日内向甲方提供全金额增值税发票（13%税率），收到发票后甲方在柒个工作日内向乙方支付合同总金额的60%。

3.3.设备安装调试、验收合格后满壹年，甲方在柒个工作日内一次性支付10%质保金。

4.交货期

合同签订后，甲方向乙方支付合同预付款，乙方收到预付款后应在30天内交货。

5.违约责任

5.1.合同签订后，如果中标方因自身原因造成的工期延误，中标方应承担赔偿责任，支付赔偿金，赔偿金按1000.00元/天计算；

5.2.合同生效后若一方单方面自行解除合同，应承担由此给对方造成的经济损失并向对方支付合同总价30%的违约金；支付违约金不影响违约方履行合同的各项义务。